Технологическая карта использования средства дезинфицирующего АктивБиоПротект

Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-36сут. Многократность применения растворов при проведении процессов ручным способом-36сут, механизированным-1рабочая смена. Для дезинфекции стомат. Слепков растворы используют многократно в течение 7сут, но не более чем для 50 оттисков.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 1,25 | 9875 мл | 125 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,4 | 9960 мл | 40 мл | 60 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 100мл/м2 на каждое протирание |
| Отходы группы Б | 2,25 | 9775 мл | 225 мл | 60 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 2,25 | 9775 мл | 225 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 2,25 | 9775 мл | 225 мл | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 1 | 9900 мл | 100 мл | 45 | погружение |
| ПСО | 0,05 | 9995 мл | 5 мл | 30 | погружение |