Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Астрадез-НУК

Срок годности средства-1год, рабочих растворов-3сут. Многократность применения растворов-3сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-техническое оборудование | 3 | 9700 мл | 300 мл | 120 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | 4 | 9600 мл | 400 мл | 120 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 4 | 9600 мл | 400 мл | 120 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 4 | 9600 мл | 400 мл | 120 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 1,8 | 9820 мл | 180 мл | 15 | погружение |
| Стерилизация | 4,5 | 9550 мл | 450 мл | 120 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 5,4 | 9460 мл | 540 мл | 15 | у режимов ДВУ есть особенности, см. инструкцию |