Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Бактол-окси

Срок годности средства-2года, рабочих растворов-14сут. Многократность применения растворов-30сут. Для обработки слепков растворы используют многократно в течение 7сут., но не более чем для 50 оттисков.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,3 | 9970 мл | 30 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 60 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 60 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция мочи | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 60 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 2 | 9800 мл | 200 мл | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 2 | 9800 мл | 200 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 30 | погружение |
| ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 20 | погружение |
| Стерилизация | 8 | 9200 мл | 800 мл | 15 | погружение |
| ДВУ | 5 | 9500 мл | 500 мл | 30 | погружение |