Технологическая карта использования средства дезинфицирующего БИ-2

Cрок годности средства-5лет, рабочих растворов–15сут. Многократность использования растворов-15сут. Для дезинфекции стомат. оттисков раствор используют многократно в течение 14сут., но не более 25 оттисков на 2л раствора.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 60 | протирание, расход р-ра 50-100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 90 | протирание, расход р-ра 50-100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 90 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 90 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция мочи | 2 | 9800 мл | 200 мл | 15 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 90 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 90 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 60 | погружение |
| ПСО | 0,05 | 9995 мл | 5 мл | 30 | погружение |