Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Бомикс плюс (Bomix plus)

Срок годности средства в невскрытой упаковке-3 года, во вскрытой-1год. Срок годности рабочих растворов-14сут. Многократность использования рабочих растворов-1сут. Для дезинфекции поверхностей можно использовать одноразовые салфетки Х-Вайпс (BODE Chemie GmbH), пропитанные рабочими растворами средства.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 2 | 9800 мл | 200 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 60 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 2 | 9800 мл | 200 мл | 90 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 3 | 9700 мл | 300 мл | 90 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | погружение |
| ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 15 | погружение |