Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Бриллиант классик

Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-28сут. Многократность применения неподогретых рабочих растворов при проведении процессов ручным способом-28сут. Подогретые растворы используют однократно. При проведении процессов механизированным способом растворы используют однократно.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | двукр. протирание с интерв. 15мин, расходом р-ра 100мл/м2 на каждое протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 100мл/м2 на каждое протирание |
| Отходы группы Б | 6 | 9400 мл | 600 мл | 60 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 60 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 3 | 9700 мл | 300 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 3 | 9700 мл | 300 мл | 30 | погружение |
| Стерилизация | 80 | 2000 мл | 8000 мл | 120 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 50 | 5000 мл | 5000 мл | 5 | у режимов ДВУ есть особенности, см. инструкцию |