Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Бетасептин

Срок годности средства-3года.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 100 | не разбавл |  | 5 | протирание, расход р-ра 50мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 100 | не разбавл |  | 5 | протирание, расход р-ра 50мл/м2 |