Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Дельтамин

Срок годности средства-3года, рабочих растворов-14сут. Многократность применения рабочих растворов-14сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 60 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 100мл/м2 на каждое протирание |
| Отходы группы Б | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 120 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 1,2 | 9880 мл | 120 мл | 60 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | погружение |
| ПСО | 0,35 | 9965 мл | 35 мл | 15 | погружение |