Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Дез-Хлор

Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-5сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | ~ 0,015 % АХ | 10 л | 1 табл. массой ~3,35 г | 60 | расход р-ра 150мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | ~ 0,015 % АХ | 10 л | 1 табл. массой ~3,35 г | 60 | расход р-ра 150мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | ~ 0,03 % АХ | 5 л | 1 табл. массой ~3,35 г | 120 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 150мл/м2 на каждое протирание |
| Отходы группы Б | ~ 0,3 % АХ | 0,5 л | 1 табл. массой ~3,35 г | 120 | расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция мочи |  | не разбавл |  |  | Смешать мочу с препаратом из расчета 1 таблетка на 1,5 л мочи, выдержать 60мин |
| Дезинфекция белья загрязненного | ~ 0,2 % АХ | 0,71 л | 1 табл. массой ~3,35 г | 120 | расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | ~ 0,1 % АХ | 1,5 л | 1 табл. массой ~3,35 г | 120 | расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | ~ 0,2 % АХ | 0,71 л | 1 табл. массой ~3,35 г | 30 | погружение изделий из коррозионно стойких материалов |