Технологическая карта использования средства дезинфицирующего ДП-Алтай

Срок годности средства-3года,  рабочих растворов-1сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | ~ 0,01 % АХ | 20 л | 1 табл. массой ~5 г | 30 | расход р-ра 150мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | ~ 0,03 % АХ | 5 л | 1 табл. массой ~5 г | 60 | расход р-ра 150мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | ~ 0,03 % АХ | 5 л | 1 табл. массой ~5 г | 60 | расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | ~ 0,15 % АХ | 1 л | 1 табл. массой ~5 г | 120 | расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | ~ 0,084 % АХ | 2 л | 1 табл. массой ~5 г | 60 | расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | ~ 0,1 % АХ | 2 л | 1 табл. массой ~5 г | 60 | расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | ~ 0,1 % АХ | 2 л | 1 табл. массой ~5 г | 60 | погружение изделий из коррозионно стойких материалов |