Технологическая карта использования средства дезинфицирующего ЭКОБИО ЕВТ 1000

Срок годности средства-3года, рабочих растворов-14сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 120 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) |  |  |  |  | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 2 | 9800 мл | 200 мл | 120 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | 3 | 9700 мл | 300 мл | 120 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 3 | 9700 мл | 300 мл | 120 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 3 | 9700 мл | 300 мл | 60 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |