Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Экохлор

Срок годности средства-7лет, рабочих растворов-5сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | ~ 0,015 % АХ | 10 л | 1 табл. массой ~3,4 г | 30 | расход р-ра 150мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | ~ 0,03 % АХ | 5 л | 1 табл. массой ~3,4 г | 30 | расход р-ра 150мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | ~ 0,2 % АХ | 0,71 л | 1 табл. массой ~3,4 г | 60 | расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | ~ 0,2 % АХ | 0,71 л | 1 табл. массой ~3,4 г | 120 | расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови |  | не разбавл |  |  | Засыпать в кровь гранулы при перемешивании из расчета 50г на 1л крови с выдержкой 90мин |
| Дезинфекция мочи |  | не разбавл |  |  | Засыпать в мочу гранулы при перемешивании из расчета 2,3г на 1л мочи с выдержкой 60мин; смешать мочу с таблетками из расчета 1табл. 3,4г на 1,5л мочи или 2табл. 1,7г на 1,5л мочи с выдержкой 60мин |
| Дезинфекция белья загрязненного | ~ 0,2 % АХ | 0,71 л | 1 табл. массой ~3,4 г | 60 | расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | ~ 0,2 % АХ | 0,71 л | 1 табл. массой ~3,4 г | 90 | расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | ~ 0,06 % АХ | 2,5 л | 1 табл. массой ~3,4 г | 60 | погружение изделий из коррозионно стойких материалов |