Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Гармоника

Срок годности обоих компонентов средства-1год, рабочих растворов-5сут. Многократность использования раствора-5сут. Для стерилизации ИМН из резин на основе натурального каучука раствор используют однократно. Для обработки стомат. слепков расвор может использоваться многократно 5сут., но не более чем для 30 слепков.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция крови | 3 | 9700 мл | 300 мл | 30 |  |
| Дезинфекция мочи |  | не разбавл |  |  | Смешивание концентрата средства (Компонент 1 и Компонент 2 в соотношении 1 к 1) с выделениями -5 мл на 1л выделений или 13,3 мл на 1 л выделений при экспозициях 30 и 15 минут, соответственно. |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 2 | 9800 мл | 200 мл | 15 | погружение |
| Стерилизация | 3 | 9700 мл | 300 мл | 30 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 3 | 9700 мл | 300 мл | 15 | у режимов ДВУ есть особенности, см. инструкцию |