Технологическая карта использования средства дезинфицирующего ХЛОРМИНАТ

Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-4сут. Многократность применения растворов для дезинфекции посуды без остатков пищи-1 раб. смена

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | ~ 0,015 % АХ | 10 л | 1 табл. массой ~3 г | 60 | расход р-ра 150мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | ~ 0,015 % АХ | 10 л | 1 табл. массой ~3 г | 60 | расход р-ра 150мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | ~ 0,05 % АХ | 3 л | 1 табл. массой ~3 г | 60 | расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | ~ 0,3 % АХ | 0,5 л | 1 табл. массой ~3 г | 120 | расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | ~ 0,2 % АХ | 0,75 л | 1 табл. массой ~3 г | 120 | расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | ~ 0,1 % АХ | 1,5 л | 1 табл. массой ~3 г | 120 | расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | ~ 0,06 % АХ | 2,5 л | 1 табл. массой ~3 г | 90 | погружение изделий из коррозионно стойких материалов |