Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Изумруд

Cрок годности средства-3года, рабочих растворов–14сут. Многократность использования растворов для проведения дезинфекции ИМН, в т.ч. совмещенной с ПСО-14сут. Для дезинфекции стомат. оттисков растворы можно использовать многократно 14 сут., но не более не более 25 оттисков на 2 л раствора.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 1 | 9900 мл | 100 мл | 120 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 30 | погружение |
| ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | погружение |