Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Лефанот

Cрок годности средства-3года, рабочих растворов–14сут. Многократность использования растворов-14сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 60 | протирание, расход р-ра 200мл/м2 |
| Отходы группы Б | 3 | 9700 мл | 300 мл | 60 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 90 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 90 | погружение |