Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Лизоформин специаль

Срок годности средства-3 года.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 360 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 2 | 9800 мл | 200 мл | 120 | протирание, расход р-ра 200мл/м2 |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 3 | 9700 мл | 300 мл | 180 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |