Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Меридиан

Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-35сут. Многократность использования растворов при проведении процессов ручным способом-35сут., механизированным-1 рабочая смена. Для дезинфекции стоматологических слепков растворы используют многократно в течение 7сут, но не более чем для 50 оттисков.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,02 | 9998 мл | 2 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,15 | 9985 мл | 15 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,15 | 9985 мл | 15 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 0,6 | 9940 мл | 60 мл | 30 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 0,6 | 9940 мл | 60 мл | 30 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:1 |
| Дезинфекция мочи | 0,6 | 9940 мл | 60 мл | 30 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:1 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,6 | 9940 мл | 60 мл | 30 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,3 | 9970 мл | 30 мл | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | погружение |
| ПСО | 0,02 | 9998 мл | 2 мл | 15 | погружение |
| Стерилизация | 3,5 | 9650 мл | 350 мл | 30 | погружение |
| ДВУ | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 30 | погружение |