Технологическая карта использования средства дезинфицирующего НЕОТАБС

Срок годности средства-3года, рабочих растворов-28сут. Многократность применения рабочих растворов-28сут (при обработке ручным способом) или 1сут (при механизированной обработке). Для обработки слепков растворы используют многократно 7сут., обрабатывая при этом не более 50 оттисков.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | ~ 0,01 | 5 л | 1 табл. массой ~0,5 г | 30 | расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | ~ 0,01 | 5 л | 1 табл. массой ~0,5 г | 45 | расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | ~ 0,02 | 2,5 л | 1 табл. массой ~0,5 г | 20 | расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | ~ 0,02 | 2,5 л | 1 табл. массой ~0,5 г | 30 | расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | ~ 0,02 | 2,5 л | 1 табл. массой ~0,5 г | 20 | расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | ~ 0,02 | 2,5 л | 1 табл. массой ~0,5 г | 20 | расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | ~ 0,02 | 2,5 л | 1 табл. массой ~0,5 г | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | ~ 0,02 | 2,5 л | 1 табл. массой ~0,5 г | 30 | погружение |
| ПСО | ~ 0,01 | 5 л | 1 табл. массой ~0,5 г | 20 | погружение |
| Стерилизация | ~ 0,05 | 1 л | 1 табл. массой ~0,5 г | 30 | погружение |
| ДВУ | ~ 0,04 | 1,25 л | 1 табл. массой ~0,5 г | 30 | погружение |