Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Нормодез

Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-28сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,03 | 9997 мл | 3 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 0,4 | 9960 мл | 40 мл | 30 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 3 | 9700 мл | 300 мл | 60 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция мочи | 3 | 9700 мл | 300 мл | 60 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,4 | 9960 мл | 40 мл | 30 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,4 | 9960 мл | 40 мл | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,3 | 9970 мл | 30 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,3 | 9970 мл | 30 мл | 30 | погружение |
| ПСО | 0,3 | 9970 мл | 30 мл | 15 | погружение |