Технологическая карта использования средства дезинфицирующего РОТАМИЦИД

Срок годности средства-3года, рабочих растворов-28сут. Многократность применения растворов при обработке ручным способом-28сут, при механизированном-1раб. смена. Для дезинфекции стомат. слепков растворы используют многократно в течение 7сут, но не более чем для 50 оттисков.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,075 | 9992,5 мл | 7,5 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,6 | 9940 мл | 60 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 0,85 | 9915 мл | 85 мл | 60 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 1,2 | 9880 мл | 120 мл | 60 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция мочи | 1,2 | 9880 мл | 120 мл | 60 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 1,2 | 9880 мл | 120 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,85 | 9915 мл | 85 мл | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,85 | 9915 мл | 85 мл | 20 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,85 | 9915 мл | 85 мл | 20 | погружение |
| ПСО | 0,025 | 9997,5 мл | 2,5 мл | 30 | погружение |