Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Септодез

Cрок годности средства-5лет, рабочих растворов–14сут. Многократность использования растворов-14сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,025 | 9997,5 мл | 2,5 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,7 | 9930 мл | 70 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,7 | 9930 мл | 70 мл | 90 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 0,7 | 9930 мл | 70 мл | 90 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,7 | 9930 мл | 70 мл | 90 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,7 | 9930 мл | 70 мл | 60 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,7 | 9930 мл | 70 мл | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,7 | 9930 мл | 70 мл | 60 | погружение |