Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Санитайзед ДЕТ 89-39

Срок годности средства-1год.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |