Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Ультрадез-Актив

Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-21сут. Многократность применения растворов при проведении процессов ручным способом-21сут, механизированным-1 рабочая смена.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,05 | 9995 мл | 5 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 1,2 | 9880 мл | 120 мл | 30 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция мочи | 1,2 | 9880 мл | 120 мл | 30 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 20 | погружение |
| ПСО | 0,04 | 9996 мл | 4 мл | 20 | погружение |
| Стерилизация | 4 | 9600 мл | 400 мл | 30 | погружение |
| ДВУ | 4 | 9600 мл | 400 мл | 15 | погружение |